Petr Pawlitschko – TexTo Poříčská 673 Boršov nad Vltavou 373 82
        tel: 00420 602 148 023
        texto@seznam.cz

Čistič vzduchu AC 20

Vyčistěte vzduch v místnosti od virů a bakterií

Vhodné pro místnosti do 120 m čtverečních(v závislosti na výšce místnosti)

Nový čistič vzduchu AC 20 od společnosti VEIT vám umožňuje dezinfikovat vzduch ultrafialovým zářením (UV-C).Nabízí vám možnost vytvořit fyziologicky cenné klima v místnosti.
Pomocí UV-C záření lze eliminovat až 99% bakterií a virů ve vzduchu.

Výkonný ventilátor vede v místnosti přes prachový filtr do systému a dezinfikuje ho pomocí UV-C lamp.Po ukončení procesu je vyčištěný vzduch vrácen do životního prostředí.Výhodou je ,že si vystačíte bez chemických přísad. Bez tvorby pachů a usazování na površích atd.) Jsou eliminovány.

Výhody:
. nízké pořizovací náklady
. nízké náklady na údržbu a provoz
. vysoká účinnost
. flexibilní možnosti aplikace
. je možný nepřetržitý provoz

Vyrobeno v Německu

Aplikace:

. nemocnice a péče o seniory
. kanceláře a veřejné prostory
. zpracovatelský a jiný průmysl
. veřejné instituce
. školy ,školky
. fit centra a jiné sportovní centra

Technické vlastnosti:

. rozměry : 1200x400x400 mm
. napájecí napětí 230V(50 Hz)
. výkon lampy: 2x95W
. třída ochrany IP 21
. vysoký průtok vzduchu ( 300 m 3/h)
. 9000 provozních hodin na UV-C lampu
. možnost instalace do stropu
. vhodné pro místnosti do 120 m čtverečních (v závislosti na výšce místnosti)

Volba :

. volitelně je k dispozici rádiové dálkové ovládání pro zapnutí na stropě
. volitelná barva : černo-šedá , bílo-šedá , bílá.

Rychlé dodání s možností instalace na přání.

Dodavatel a servis :

Petr Pawlitschko – TexTo

Poříčská 673
Boršov nad Vltavou
373 82

tel: 00420 602148023
texto@seznam.cz